## Slide 1
台灣必須面對的真相及解決方案
The Inconvenient Truth of Taiwan and Its Solutions
李鴻源
臺大土木系教授

## Slide 2: 台灣怎麼了?
為什麼我們變弱了?
2000年後：國家議程一無所成
國家能力與社會共識能力巨幅衰退
政府能力原本就受限，2000年後更差
繼續前進或原地踏步：看看韓國、中國大陸、新加坡

## Slide 3
在全球化失去方向的台灣
我們原本是全球化的得利者，
現在是落後者，
即將是受害者。

## Slide 4
如果你去便利商店買十塊的茶葉蛋花了十五塊，你感到義憤填膺…….
VS
你繳了五萬的各種稅卻買到兩百的服務，三千的債務，以及下一代的支票，你怎麼無意見？

## Slide 5: 解決問題的開始：聰明政府
台灣曾有有能政府，現在沒有，但必須有。
政府不是解方提供者，常常自己就是問題
政治混亂，日本政府仍是社會前進的動力
台灣不用偉大，政府再次聰明就好

## Slide 6: 小國絕對需要的藥方 Make Government Smart Again
內外挑戰日嚴，集中資源做對事情是唯一機會
政府的設計過去有用，現在失能，必須因應新局調整
新頭腦，新工具，新方法：舊車還是能帶著大家到達目的地

## Slide 7
全球化挑戰?亞洲佈局?兩岸競合?
城際競爭?區域競爭？
氣候變遷? 全球暖化?
大國競爭?
因為局勢越來越難，課題越來越險
從國家到區域到地方各級自我定位？
Notes: 7

## Slide 8: 台灣的迷思
台灣影響力的迷思：冷戰對抗、1980 巨大的成功、台灣中心
過於臃腫的編制、不切實際的設計、無法反映現實與事實的制度
無效治理的空轉
迷思讓社會鬆懈，讓政府失能

## Slide 9
Earthquake

## Slide 10
資料來源：NASA
1985~2005年颱風路徑圖

## Slide 11: 台中石岡壩

## Slide 13
南北縱長 : ~ 400 公里
東西寬度 : < 150 公里
最高峰海拔 : 3,950 公尺
台灣必須面對的真相

## Slide 14
台灣年平均降雨量有旱澇加劇之趨勢
單日降雨量及豪大雨日數增加，四季降雨日數減少

## Slide 15
地質破碎
Notes: 15
15

## Slide 16
1999年九二一地震後台8甲線(中橫) 滿目瘡痍
照片來源：台灣大學
Notes: 16
16

## Slide 17
1999年 九份二山2(921大地震後)

## Slide 18
1999年 雲林新草嶺潭2(921大地震後)

## Slide 19
原地表高程
曾文水庫上游地區
Notes: 19
19

## Slide 20
南投縣仁愛鄉-華岡

## Slide 21
清境的民宿

## Slide 22
霧社-萬大水庫

## Slide 23
在台北可能想到的海邊

## Slide 24
屏東縣-佳冬鄉漁塭--地層下陷

## Slide 25
雲林地區81-98年累積下陷量
每年八公分向下沉淪

## Slide 26
圖由中央大學太空遙測中心提供
八八風災前太麻里溪出海口
九號省道
南太麻里橋
太麻里鄉泰和村
太麻里鄉香蘭村
南迴鐵路橋

## Slide 27
八八風災後太麻里溪出海口
九號省道
南太麻里橋
太麻里鄉泰和村
太麻里鄉香蘭村
南迴鐵路橋
圖由中央大學太空遙測中心提供

## Slide 28
2005.08
2004.08
2006.12
1999.10
照片來源：公路總局
台８線谷關段
28
Notes: 28
28
然而在谷關飯店附近明隧道，經歷幾次颱風包括幾次豪雨、敏督莉颱風等等，仍能發揮功能，保持道路暢通
然而在今年馬沙颱風之後，明隧道位置本身並未因上部堆積土石重壓損毀，
反因為本身位於破碎地質帶，邊坡滑動連帶將整個明隧道移動損燬

## Slide 29
南投縣隆華國小
1996之前
1996賀伯颱風
1997重建
1999集集地震
2001重建
2009莫拉克颱風
終於要搬離危險地了
教育部決定遷校重建的九所學校之一
29

## Slide 30: 1945年臺北（人口約100萬）
30

## Slide 31
2008年臺北（人口近800萬）
31

## Slide 32
Chart: 115年
Chart: 
中小學人數
(7-15歲)
245萬人
中小學人數
(7-15歲)
179萬人
資料來源：內政部統計處。
資料來源：經建會2012-2060人口推計。
Chart: 125年
中小學人數
(7-15歲)
170萬人
因應高齡少子化
人口變遷
高齡人口(65歲以上)
492萬人
高齡人口(65歲以上)
647萬人
高齡人口(65歲以上)
253萬人
增加394萬人
減少75萬人
台灣推計之人口變化

## Slide 33
更多元的族群結構
港澳地區配偶
3%
外籍配偶
33%
大陸地區配偶
64%
→ 2030年時，台灣的25歲青壯年世代，將有近13.5%為新移民之子!
2011年大陸、港澳地區與外籍配偶人數分布
積極的 移民政策﹕
全國新住民火炬計畫
全國新住民子女人數比例超過50%之國小有23所
南投縣港源國小: 76%
澎湖縣赤馬國小: 72%
臺中市大林國小: 67% ........
全國新住民子女人數比例超過20%之國小有855所
1. 雲林縣: 93所
2. 嘉義縣: 81所
3. 南投縣: 75所……

## Slide 34
  現有低度利用之中小學學校用地，應依人口成長趨勢推計未來學生數，並依教育部「國民中小學設備基準」規定，以半徑不超過1.5公里，通學時間半小時內為原則估算服務範圍，辦理檢討變更。
福星國小
面積：2.04ha
學生數：728
每生28.0m2
龍山國小
面積：2.14ha
學生數：368
每生58.2m2
龍山國中
面積：2.59ha
學生數：870
每生29.8m2
西門國小
面積：1.70ha
學生數：536
每生31.7m2
老松國小
面積：3.24ha
學生數：644
每生50.3m2
學校用地
華江國小
面積：1.10ha
學生數：413
每生26.6m2
南門國中
面積：3.03ha
學生數：1,615
每生18.8m2
國語實小
面積：1.27ha
學生數：1,842
每生6.9m2
新和國小
面積：1.04ha
學生數：774
每生13.4m2
萬華國中
面積：3.62ha
學生數：1,523
每生23.8m2
大理國小
面積：1.66ha
學生數：633
每生26.2m2
西園國小
面積：1.44ha
學生數：816
每生17.6m2
忠義國小
面積：0.71ha
學生數：265
每生26.8m2
台北市老松國小1.5公里範圍內有：
國小11處
國中3處
捷運站5處
低度利用
低度利用
雙園國小
面積：2.93ha
學生數：640
每生45.8m2
低度利用
整併

## Slide 35
35
大於2萬
(人/平方公里)
人口
密度
大於1萬
(人/平方公里)
大於5千
(人/平方公里)
大於1千
(人/平方公里)
小於1千
(人/平方公里)
流域整體治理關乎800萬人口生計!!
台北防洪系統的風險
35
Notes: 35
35

## Slide 36
36
「工程思維」的大台北防洪計畫
Notes: 36

## Slide 38
38
未來可能遭遇問題
風險
  堤防損壞
  氣候變遷
  ‥‥
Notes: 38

## Slide 39
永吉路
基隆河決堤
台北市捷運站
2001年納莉颱風 – 台灣北部洪水災害

## Slide 40
石門水庫的風險

## Slide 41
41
治水，問題不在工程技術 而在國土規劃
41
Notes: 41

## Slide 42: 國土規劃
面對未來不可測的氣候災難，最有效根本的防治辦法 －國土規劃
國土規劃不單是土地的合理開發、分配和利用
國土規劃應該是一套涵蓋價值觀念、法令制度、行動實踐以及管理執行的體制
最重要的是整體社會價值觀的扭轉，整體價值思維如果不改變，國土復育不可能達到，永續發展永遠只是無意義的專有名詞，不會有具體落實的真正行動
Notes: 42

## Slide 43
風險
機會
綜合性的調適與減災
多功能土地利用
創新
水資源管理
漁業
生態系
土壤
休閒遊憩
農業
林業
能源
保險
空間規劃
監測
社會變遷
氣候變遷
氣候變遷的衝擊
Notes: 43

## Slide 44
44
國土空間新機會
新北市405.4萬(17.5%)
台中市273.2萬
(11.8%)
台南市184萬
(7.9%)
高雄市277.8萬
(12%)
 | 展演場館數 | 展演活動(年) | 出席人數(年) | 國外來台展演數(年)
新北 | 554 | 5,210 | 23,183 | 1,778
台北 | 344 | 5,824 | 57,283 | 1,015
台中 | 372 | 7,814 | 23,303 | 1,991
台南 | 412 | 7,012 | 9,338 | 262
高雄 | 392 | 7,559 | 21,995 | 963
佔全台比例 | 50.7% | 56.4% | 67.3% | 63.4%
藝文展演場館及活動超過五成分佈於五都
台北市265.6萬(11.5%)
99年普查常住人口: 五都佔全台60.8%

## Slide 45
台灣國土容受力分析與調適

## Slide 46
Data Bank 資料庫
- Quantity 累積足夠的數量
- Quality 確保資料的品質
Cloud 雲端圖資整合、套疊
Data Mining 資料探勘
Decision Supporting System (DSS)決策支援系統
Scenario Analysis 情境分析
Policy 政策
Action Plan & Budget Allocation
行動方案與預算分配
國土規劃的理論和實踐

## Slide 47
47
大台北易淹水風險地圖
(考量人口分布因子)

## Slide 48
48
坡地災害風險地圖
(考量人口分布因子)

## Slide 49
49
土石流風險地圖
(考量人口分布因子)

## Slide 50
影響範圍
50
項目(單位) | 數量
面積(km2) | 1,941.13
村里數(個) | 414
村里人口數(人) | 約1,748千
現況住宅(km2) | 71.42
現況商業(km2) | 15.56
現況工業(km2) | 80.62
整合易淹水、坡地災害及土石流風險地圖
(考量人口分布因子)

## Slide 51
災害(高、中高)風險
地區及限制發展地區
預防及監控
-監督控管，避免新災害或遭受鄰近災害影響，誘發轉為受災型土地
災害(低及中)
風險地區
非災害風險地區
整備應變
-強度差異管制
-災害潛勢資訊揭露
-在地防災避災規劃
-災害保險制度研擬
土地發展調適
-利用國土規劃及土地使用管制方式進行管控
-於未開發土地禁止開發，已開發或進行開發中土地應重新評估該區域之發展強度
-建築高度規範及加強水土保持
面對不同等級災害風險地區時…

## Slide 52
依據國家地震工程研究中心模擬山腳斷層中段位置發生規模6.2地震
對臺北市及新北市地區災害影響嚴重範圍包含：
臺北市：士林、北投、大同、中山及萬華等地區。
新北市：板橋、新莊、五股、三重、泰山及蘆洲等地區。
地震斷層帶分布：雙北市
山腳斷層中段
震度 | PGA(g) | PGA(g) | 圖例
7 | 0.4以上 | 0.6以上(7級強) | 
 |  | 0.5~0.6(7級中) | 
 |  | 0.4~0.5(7級弱) | 
6 | 0.25~0.4 | 0.33~0.4(6級強) | 
 |  | 0.25~0.33(6級弱) | 
5 | 0.08~0.25 | 0.16~0.25(5級強) | 
 |  | 0.08~0.16(5級弱) | 
4 | 0.025~0.08 | 0.025~0.08 | 
3 | 0.008~0.025 | 0.008~0.025 | 
Notes: 國震中心於102年中旬，模擬以震央位於花蓮外海地區發生芮氏規模6.2地震對山腳斷層之衝擊影響範圍及震度。

## Slide 53
對臺南市地區災害影響嚴重範圍包含：
後甲里斷層分布於都會地區，經過永康區、東區、仁德區等地區。
後甲里斷層
53
地震斷層帶分布：臺南市
震度 | PGA(g) | PGA(g) | 圖例
7 | 0.4以上 | 0.6以上(7級強) | 
 |  | 0.5~0.6(7級中) | 
 |  | 0.4~0.5(7級弱) | 
6 | 0.25~0.4 | 0.33~0.4(6級強) | 
 |  | 0.25~0.33(6級弱) | 
5 | 0.08~0.25 | 0.16~0.25(5級強) | 
 |  | 0.08~0.16(5級弱) | 
4 | 0.025~0.08 | 0.025~0.08 | 
3 | 0.008~0.025 | 0.008~0.025 | 

## Slide 54
地震及火災等災害：
因建物老舊窳陋、耐震強度不足，當高強度地震災害發生時，建築物容易受損及非防火構造或鄰棟間隔不足等因素，易釀成火災等危害公共安全。
防災型都市更新之災害範疇
54
中山女高南側地區
南機場整宅地區
大陳義胞更新地區

## Slide 55: 推動策略-更新基地試點案例
55
遷建基地
回饋
公共設施
變更都市計畫
國公有低度利用土地重新規劃檢討利用
1.容積總量不變及引入低衝擊開發理念
2.容積調派至遷建基地
3.提高容積獎勵誘因或法定容積
4.套疊災害潛勢圖資，研擬環境敏感因應對策
檢討變更為綠帶或滯洪公園等使用
變更都市計畫
跨區遷建
高風險災害地區
Notes: 1.各直轄市政府規劃單位，將透過災害潛勢圖資套疊，先行檢視相關地質災害高風險地區及窳陋危險地區，同時檢討國公有低度利用土地(或公共設施保留地)搭配重新規劃利用，提供作為高風險災害地區之防災型更新遷建基地，並透過都市計畫專案變更方式辦理，
將兩塊基地在總容積不變情況下，透過容積調派方式移轉容積至遷建基地，引入低衝擊開發理念，透過都市設計規範，提高環境品質，並研擬整體規劃方案內容及推動策略等事宜。
2.原高風險災害地區之土地使用，可併同檢討變更作為公共設施使用(如綠帶、滯洪公園等)，或降低開發強度，以減少災害發生之損害。

## Slide 56
如何打造友善水環境的 韌性智慧城市

## Slide 57
人定者亦
可勝天？

## Slide 58
Engineering the Future City with Non-engineering Way
工程建設手段之外
非工程手段來解決未來城市的問題

## Slide 59: 都市熱島效應

## Slide 61
Dordrecht, 2013

## Slide 62
systems response
disturbance magnitude (e.g. rainfall intensity)
response and recovery
(point of no recovery)
no response
(resistance)
(resilience)
no recovery
Systems behaviour
grey infrastructure
combined infrastructure
green infrastructure
resilience

## Slide 63
我們要開始改變對水的舊思維將城市想成一個集水區來開發

## Slide 64: 水文循環改變
自然狀態

## Slide 65
恢復水文狀態

## Slide 66
  以台灣降雨特性、都市型態和目標分析，LID設施可以負擔部分減洪效果，對於高頻率、較短延時降雨量 提供保水之功能性 但無法削減 高重現期距暴雨事件洪峰量。
LID設施定位在控制降雨逕流基礎上，應用分佈式小尺度的在源處理措施，效果包括減洪、水質改善、降低都市熱島效應、增加生物棲地、調節微氣候及提升都市景觀美質等。
已被開發的地表面
LID回復原始狀態有限
少量且穩定的表面逕流
Q
T
自然土壤也有其入滲上限
低衝擊開發設施(LID)
未開發的地表面
Q
T
A1
洪峰增加量
開發後歷線
原狀態歷線
低衝擊開發 Low Impact Development

## Slide 67
透水鋪面
生態蓄
流網格
雨水貯留
植生草溝

## Slide 75
75
降低都市表面逕流，延長逕流匯集的時間，減少水患的的形成
土壤中水份的蒸發可降低都市氣溫
地下水的涵養可保護植生、維護湧水，提升河川基本流量
都市中降雨入滲地下的效益
雨水花園
樹箱/過濾設施
植生溝
Notes: 75

## Slide 76
都市中降雨入滲地下的效益
綠屋頂
透水鋪面

## Slide 77: 國外都市防洪空間規劃與管理概況
新加坡ABC Water Program
親水(Active)、美化(Beautiful)及淨化水質(Clean water)
發布ABC認證計畫及修訂法規要求開發基地逕流抑制量(25~35%)與建物開發高程
整體政策規劃
77

## Slide 78
社區結合低衝擊開發雨水管理
德國Kronsberg生態社區
以水資源策略方式進行開發，減少Kronsberg社區開發對原本自然環境的衝擊
建立城市綠色廊道，社區排水系統設計導入雨水最大遲滯、最小逕流及最大下滲等策略，落實於綠屋頂、雨水貯留、透水舖面及蓄水池等
國外都市防洪空間規劃與管理概況
78

## Slide 79: 2010年歐洲綠色首都-瑞典斯德哥爾摩
暴雨管理
水資源經理
環境營造
排洪系統整治 與土地管理
多元的用水策略
水質淨化與再利用
水域活化 與環境營造
國外都市開發的具體作法
79
居住環境 
都市地景品質 
微氣候調節 
氣候變遷調適能力 
土地開發價值 
生態品質 

## Slide 81
降雨分佈不均-水庫乾涸(2003)
開源 vs. 節流

## Slide 82
1. 台灣地區年降雨量為世界平均值的2.6倍。
2. 惟由於人口密度高，每人每年可分配降雨量僅約為世界平均值的1/5。
台灣地區與世界各地降雨量比較圖

## Slide 83
國際水協會(IWA)2008年統計100個城市的耗水量
國際水協會(IWA)2008年統計100個城市 每人每日耗水量
第1名 耶路撒冷(650)
第2名 台北(352)
第6名 大阪 (254)
第7名 高雄(244)
第41名 荷蘭(128)
第74名 丹麥-哥本哈根 (120)
第43名 英國-倫敦 (154)

## Slide 84
第1名：馬拉威(2.76)
第2名：南非(49.59)
第3名：塞爾維亞(99.23)
第4名：台灣(105.21)
第5名：香港(138.19)
新加坡(304.62)
日本(372.81)
國際水協會(IWA)2008年統計 30個國家的平均水價
荷蘭(835.78)
德國(652.53)
丹麥(1322.68)
英國(989.21)
法國(862.52)

## Slide 85
公共污水處理廠放流水
回收再利用推動計畫

## Slide 86
缺水143萬噸/日
南區 57萬噸/日
中區 53萬噸/日
北區 33萬噸/日
2030年水庫有效容量降至50%
2030缺水危機
資料來源：經濟部水利署-水資源開發利用總量管制策略推動計畫(2012)
台灣地區水資源現況
地下水源
40億噸(20%)
水庫調節
50億噸(25%)
河川取水
110億噸(55%)
農業用水
120億噸(60%)
供水量
需水量
民生用水
35億噸(17.5%)
工業用水
30億噸(15%)
保育用水
15億噸(7.5%)

## Slide 87
公共污水處理廠放流水現況
已接管水量比
50.64%
（1,834,160 CMD）
截流水量比
28.05%
（ 1, 016,040 CMD）
餘裕水量比
21.30%
（771,479 CMD ）
全國共計46座污水處理廠
總設計水量：360萬噸/日
實際處理水量：285萬噸/日
一級處理
二、三級處理

## Slide 88
公共污水處理廠放流水回收再利用推動計畫
供應端
用水端意願
輸水距離
園區產值
區域缺水潛勢
高程
供需水量
需求端
供＞需
＞1萬噸/日
＜10km
高產值優先
鳳山溪廠供臨海工業區
安平廠供南科
福田廠供中港特定區
豐原廠供中科
永康廠供南科樹谷
臨海廠供臨海工業區
缺水量大於10萬噸/日
缺水量介於5~10萬噸/日
缺水量小於5萬噸/日
供給端(營運中處理廠)
供給端(建設中處理廠)
需求端(工業園區)
示範推動計畫
缺水量資料來源：經濟部水利署-水資源開發利用總量管制策略推動計畫(2012)
中壢廠供觀音工業區
桃園廠供桃園航空城
Notes: 供應端:46處公共污水處理廠，設計處理水量360萬噸/日，實際處理水量285萬噸/日
需求端:96處工業區/科學園區/生技園區/環保園區/加工出口區

## Slide 89
非工程手段與北縣污水處理
Notes: 89
89

## Slide 90: 表面流人工溼地(FWS)
Notes: 90

## Slide 91: 樹林鹿角溪人工溼地/生態池
您看得出來這是污水處理場嗎？
Notes: 91

## Slide 92
樹林鹿角溪人工濕地/生態池

## Slide 93
新海人工濕地

## Slide 94
浮洲人工濕地

## Slide 95: 生態資源照片
高蹺鴴
彩鷸
貢德氏赤蛙
水螳螂
台灣萍蓬草
Notes: 95
95

## Slide 96
江翠礫間場設施概要

## Slide 97
江翠礫間水岸公園

## Slide 98: 水治理：政府與民間連結的新通路 北縣經驗—從學校落實到市民生活
臺北縣環境教育中心
Notes: 98

## Slide 99
學校:高覆蓋率的社會改造基地
Schools are the basic foundations of evolution.

## Slide 100: 學校教育與周邊溼地環境的結合
挖子尾
永續環境教育中心
紅樹林自然保留區
關渡自然保留區
五股溼地
蘆堤溼地
華江雁鴨公園
大漢溪
人工溼地
福和橋
溼地
廣興溼地
田寮洋
農田溼地
金三角
溼地
大屯溪
茄苳溪
海濱溼地
北海農田
梯田溼地
大漢溪
河洲溼地
The connections between the wetlands and schools.

## Slide 101
結合在地文化，發展特色學校
Combine the local culture with eco training.
Notes: 一、緣起：
臺北縣政府教育局自92學年度開始試辦「特色學校」方案，其基本理念就在於強調地方認同與差異的重要性，鼓勵各校從校本課程出發，從社區特有資源中開發具有特色之課程，以形塑各校不同的特色。
二、教育部活化空間與特色學校方案：
教育部在96年間提出補助全國中小學推動活化空間暨發展特色學校三年計畫，全省各縣市共有上百所中小學加入特色學校行列，運用學校的環境資源，開發多元多樣的環境課程，創新教學內容與教學方式，為小學教育注入嶄新的風格，開創小學教育的新風貌。

## Slide 102
二年級彩繪溪石
一年級溪流安全
建安國小溪流生態學校
三年級打水漂
四年級戲劇表演

## Slide 103
亮點計畫 都市翻轉新契機
圖片來源：http://www.wretch.cc/blog/sealpha/34656193

## Slide 104
自立街  貴子坑溪匯流處
長約2.3 公里
民間參與公共工程（新北市中港大排）
Notes: 104

## Slide 105
105
整治前
Notes: 105

## Slide 106
1.截流防污 2.抽水防洪 3.清水供給 4.環境營造
Notes: 106

## Slide 107
整治完成的中港大排

## Slide 108
整治完成的中港大排

## Slide 109
整治完成的中港大排

## Slide 110
整治完成的中港大排

## Slide 111
建設局
文化局
民政局
教育局
新聞室
消防局
衛生局
環保局
全民參與公私合作
地方調配
環保健康新城市
旗艦計畫─
中港大排污染改善
暨河廊環境營造
文化景觀造景暨產業振興
水利局
城鄉局
交通局
工務局
硬體空間規畫
公共藝術 設置及社區 營造推動計畫
勞工局
新莊污水下水道系統工程
新莊副都心市地重畫暨區段徵收開發及工程
周邊環境基礎建設
就業輔導與場地配合
民意交流
  發展願景行銷宣傳
  國家電影文化中心推動案
教育宣導強化共識
產業特色發展
交通運輸系統
都市計畫、設計與更新計畫
綠廊營造及植裁綠美化
健康社區
環境污染防治
公共安全防救災
地政局
中港大排周邊公地清查
農業局
跨領域對話

## Slide 112: 不只是實質環境改造， 更是啟動社區與市民投入的城市總體改造
112
綠校園
改造
鄰里社區營造
河廊兩側與
景觀節點營造
周邊商圈營造
新莊老街廟宇團體協作
河廊地方信仰文化廣場、公共藝術、地方與社區節慶
校長
家長會
里長
志工團體
商圈商家
公寓大廈
管委會
房東
各廟與管委會
文史工作團隊
副都心綠社區營造
開發團隊
新社區住民

## Slide 113: 對話：活化社區，強化自信的開始

## Slide 114
114
http://dreamriver.tpc.gov.tw
公共溝通\資訊分享與平台建置
自96年七月上線，目前已成為各式工作坊、行銷活動及討論論壇的網路平台，提供活動訊息傳播及活動花絮紀錄的重要資料庫。

## Slide 115: 陽光運動園區

## Slide 116: 陽光運動園區

## Slide 117
創造親水環境
  營造自行車路網主題特色、提供騎士優質休憩場所
  多樣化植栽環境，提供民眾休憩場所
  提供多元化運動設施，有別於一般運動場，供不同運動類型使用
帶動周邊都市發展與繁榮
  重新活化新店溪西岸水岸空間
  營造城市休閒風貌進而逐漸帶動該區及周邊景觀改造暨經濟發展
荒地變良園，所見即認同
1億8佰萬，創造20公頃新園區，改寫新店生活風貌
生態雨水池/野花步道
開放式入口通道、優質遊憩園區
斜坡花海步道
國際級競速溜冰場
全國首創的景觀廁所
陽光運動園區

## Slide 118
中壢市老街溪地區都市更新推動方案

## Slide 119
老街溪開蓋工程過程照片 2011/4/21
Notes: 119

## Slide 120
老街溪開蓋工程過程照片 2012/1/31
Notes: 120

## Slide 121
現況：迎風單車步道

## Slide 122: 計畫範圍
範圍 25,000 ha
人口 100,000 人
嘉義沿海地區國土復育及永續發展
以治水展現政府願景力、執行力、管理力

## Slide 123
123
2007 1027 研討會
2007 0915 新店
2007 0717 永屯
2007 0718新店
社區
說明會
規劃方案
討論會
研討會
2007 0815型厝
2007 0915 新塭
2007 0915 塭港
2007 1027 研討會
2007 1027 研討會
公共對話

## Slide 125
125
配合土地重劃等非工程措施，嘉義縣沿海地區治理總經費約160億元，可一勞永逸解決淹水問題，並徹底改善整體環境與產業結構，朝永續發展邁進。
願景
Notes: 125

## Slide 126
126
行政院
  五個以上部會署
  十個以上二級署局
地方政府
民間業者
項目 | 主管機關 | 執行機關
水患治理 蓄洪池 抽水站 新設排水路 邊界工程 人工湖蓄洪池 防潮閘 水文監測網規劃與建置 預警系統規劃與建置 | 經濟部(水利署) 經濟部(水利署) 經濟部(水利署) 經濟部(水利署) 經濟部(水利署) 經濟部(水利署) 經濟部(水利署) 經濟部(水利署) | 水利署第五河川局 嘉義縣政府
聚落與道路 新建住宅區 新建填土區 鰲鼓溼地專用道路 聚落聯絡道路(新設、拓寬) 現有道路改善 村落圍堤區口改善 社區公園 苗圃公園 其他公共設施 | 內政部(營建署) 內政部(營建署) 嘉義縣政府 嘉義縣政府 嘉義縣政府 水利署第五河川局 嘉義縣政府 嘉義縣政府 嘉義縣政府 | 開發者 嘉義縣政府/開發者 嘉義縣政府 嘉義縣政府 嘉義縣政府 嘉義縣政府 嘉義縣政府 嘉義縣政府 嘉義縣政府
環境生態復育 水質自然淨化區 溼地公園 生態溼地園區 地下水復育先期示範區 | 行政院環境保護署 交通部(觀光局) 行政院農委會、交通部(觀光局) 經濟部(水利署) | 嘉義縣政府 嘉義縣政府 嘉義縣政府 水利署第五河川局
土地與產業 野生動物保護區 生態旅遊遊憩專區 生態產業示範區 生態養殖專區 農地重劃區 養殖專用區 示範專區 都市計畫變更(新訂、擴大) 土地變更作業 傳統產業輔導 新興休閒產業推廣 | 農委會(林務局) 農委會、內政部 農委會、內政部 農委會(漁業署) 農委會、內政部 農委會(漁業署) 內政部(營建署) 內政部(營建署) 農委會、經濟部 農委會、交通部(觀光局) 經濟部、農委會 | 嘉義縣政府 開發者 開發者 嘉義縣政府/開發者 嘉義縣政府 嘉義縣政府 開發者 嘉義縣政府 嘉義縣政府/開發者 嘉義縣政府 嘉義縣政府
政府運作方式
必須改變!
才能有效面對 治水議題
嘉義地層下陷議題
涉及單位
1. Integration
2. Coherence
3. Governance
Notes: 126

## Slide 127: 台灣天然災害潛勢

## Slide 128
災害管理基本觀念

## Slide 129
  軟體重於硬體–健全的防災警覺及充分的防災意識，勝於防災硬體設施
  平時重於災時–平時有充分準備，使具抗災韌性，並能在災後迅速恢復，免得臨時忙亂失效
  地方重於中央–災害來臨時，地方首當其衝，地方政府必須確實執行防災措施，才能發揮最大成效。
災害防治工作基本理念

## Slide 130
新竹市
台北市
復興鄉
澤仁村
花蓮三棧社區
三級防災  深耕基層 – 應變指揮系統整備
Notes: 130

## Slide 131
防救災資源、資訊整備
Notes: 131

## Slide 132
消防署完成全國7,835幅「村(里)簡易疏散避難圖」
Disaster Mitigation Maps

## Slide 133
淹水動態模擬
133

## Slide 134
發揮科技力量、結合防災科技與資訊技術、 強化防救災能力
Notes: 134

## Slide 135
◎建置專用衛星與微波通訊系統且互為備援，可提供電話、傳真、電腦網路、視訊會議及影像傳輸等通訊服務。
◎全國共設有492個衛星站台，分佈於中央各部會署、全國25個縣市災害應變中心暨相關縣市局處等，以及369個鄉鎮市區公所。 ◎全國共設有124個微波鍊路，連結中央與地方災害應變中心等單位， 提供微波通訊之寬頻服務，且其終端基地站台大多與衛星共站，互為備援。
防救災通信系統整備
Notes: 135

## Slide 136
對外交通中斷的災區，可透過直昇機載運攜帶式衛星通訊系統，或是機動微波通訊系統抵達災害現場，設立臨時通訊站台，確保災區通訊無礙。
Notes: 136

## Slide 137
救災指揮通信平台車
鄉鎮市公所海事衛星電話、手持衛星電話、無線電
Notes: ◎救災指揮通信平台車主要是佈署於災害事故現場，用於強化現場指揮與通信的機動式車輛。 ◎通訊功能等同於衛星站台，並配備有固定式與攜帶式攝影裝置，可將災害現場畫面，即時透過衛星對外傳輸。 ◎直昇機若受地理環境限制，導致地面微波站台無法接收時，可透過平台車輔助接收，將直昇機空勘影像對外傳輸。 ◎平台車可提供現場與各級災害應變中心視訊會議功能。
◎平台車提供災區不同通信系統的整合平台，包括電話、手機、 網路及衛星等系統，以及不同類型和頻率的無線電設備互相通聯，例如：消防、國軍、警察、海巡、林務、衛生、公路及民間救難團體等單位，以統合災區現場各項救援行動。 ◎全國共配置12 輛平台車，分別派駐於消防署特種搜救隊中部水湳駐地、基隆港務消防隊，以及台北縣、桃園縣、新竹縣、台中縣、南投縣、台南縣、高雄市、宜蘭縣、花蓮縣及台東縣消防局等處所，必要時可跨區支援。
137

## Slide 138
綠色生活?低碳社會?
氣候變遷 ？全球暖化?
台灣無從迴避全球變遷，但一切似像老生常談…
能源依賴？國家危機?

## Slide 139
地區/城市 | 人均排放量 (CO2公噸/年/人) | 說明
全球 | 4.22 | 能源使用
台灣地區 | 11.41 | 能源使用
臺北縣 | 8.26 6.37 | 含電廠排放 不含電廠排放
台北市 | 5.68 | 總排放量
高雄市 | 35.36 | 含電廠的直接排放
台南縣 | 11.08 | 能源部門
南投縣 | 7.05 | 能源部門
人均碳排放量
139

## Slide 140: 新能源：新國力的象徵
丹麥北海風力發電
冰島地熱發電
西班牙建立歐洲最大太陽能電廠
巴西:生質能最大國

## Slide 141: 台灣能源價格政策思維： 補貼、低稅、低價
標準說帖:
台灣油電不比亞洲國家貴!
政府 每10元支出就補貼油電價1.1元 (2008/08/14)
那誰會想用比較貴的替代能源?

## Slide 142: 台灣能源法案的處境： 再研議、打折、立法緩滯
沉睡待立的法案群:
(一)再生能源發展條例
(二)能源管理法修正
(三)能源稅法
(四)溫室氣體減量法
總體減量目標?
污染者與排放權配發?
部門具體時程?

## Slide 143: 國際現實處境： 台灣難以會員國地位簽署國際公約，卻必須遵守國際規範
我們只接受通過WEEE、RoHS、EuP認證的產品!

## Slide 144: 對台灣綠能發展的看法： 看天吃飯不足恃， 善用優勢才是台灣機會
（一）以政府創新角色創造社會合理性
（二）讓綠能減碳成為兩岸協作新題目
（三）由IT轉向ET (Energetic Technology）

## Slide 145: 最重要的意義-從IT轉向ET : 讓能源議題，可以變成台灣機會:
工程公司
設備廠家
技術顧問機構
及技師
能源事業及
能源大用戶
非營利組織
台灣發動基地
攻佔
產業群
在陸台商
大陸其他華商
全球招商、技術引入、
策略聯盟
台灣製造業基礎、
產業昇級
全球招商參與投資
善用華人世界
最成熟NGO資本
中國大陸ESCO服務市場
因文化親近性、技術領先性的市佔率
ESCO預估產值可達全球GDP2%!
公共政策與投資
產業發展
公共平台
示範生活城市
全球
能源
服務
市場
A chance to catch the rise of the Chinese market.

## Slide 146: 面對全球變遷，政府必須創新
21世紀的政府：
聰明的公共採購者、買家 （Smart Buyer）
有遠見的公共規範制定者 （Visionary Regulator）
可以帶領社群前進的公共信任資本擁有者 （Public Trust Capital Owner）
創新公共服務的提供者 （Innovative Public Service Provider）

## Slide 147: 政府角色對了，才能提出有效治理
引導公民新認同與價值 （leading new identity ）
提供繼續發展成長的環境 （keeping growth）
提供創新且有效的公共服務 （providing innovative public service）

## Slide 148: 有效治理，才能累積社會合理性
聰明的採購者
具願景能力的
公共規範者
公共信任資本
擁有者
政策
誘因
新產業機會
新市場
經濟持續成長
創新公共治理與服務
公民認同與
新公共生活
政府角色
進步城市與社群
創新公共服務
提供者

## Slide 149: 如果我們可以扮演聰明政府…
兩座火力發電廠與兩座核電廠，名列前20 名排碳大戶，產業排碳量佔北縣50.9%，而其中的50%乃台電產生。
台電林口電廠擴建後每年排放CO2 1,326萬公噸，較舊機組增加927萬公噸。927萬公噸的CO2，依據國際間購買碳權價格，每年約131億元。(＊二氧化碳交易行情：30歐元/公噸，1歐元47元台幣)
台電應成立「北縣電碳基金」， 前5年投入六百億（1年120億），由中央政府、北縣府、台電共同管理，協力推動節能減碳之公共創新政策。

## Slide 150: 形成多贏機制…
臺北縣
法規擬定
融資協助
政策創新
資源引入
創新北縣
節能調查
技術輔導
教育宣導
獎勵政策
社會動員
中央政府
公共投資單位
北縣
基金
亞太能源
創新中心
公共行動方案

## Slide 151: 我們從社會合理性之中，找到台灣的機會
能源消費
產業部門
住商部門
公共服務
部門
能源效能
產程改良
須量控制
生產工具升級
商家用電節能
能源服務市場
與產業機會
公共用電節能
綠色都市審議
家戶用電節能
公共示範
公共管理
政府貫徹政策穿透率與覆蓋率
運輸部門
低耗低污染交通替代

## Slide 152: 北縣策略: 政府領先創新，加上社會全動員
政府帶頭做，並建立面對面的工作關係：
（1）縣內20000家工廠
（2）縣內5000個公寓大廈管理委員會，
（3）縣內305間學校與家長團體
（4）大台北區至少30萬個自行車客
（5）1012個村里，與29個鄉鎮
（6）210萬個機車使用者
（7）132萬家戶

## Slide 153
產業部門 (減碳413萬噸， 5年預估經費253億)
住商部門 (減碳180萬噸， 5年預估經費128億)
公共服務部門 (減碳37萬噸)
運輸部門 (減碳270萬噸， 5年預估經費219億)
5年減碳900萬噸的企圖心： 多管齊下的行動方案
153

## Slide 154
1座能源創新產業園區
2年完成北縣產業能源效率總體檢
3方協作的公共機制
4個全面動員方案
5年減碳至少900萬噸
1兆元產值的新興產業
5年6百億： 北縣新治理，台灣新投資
154

## Slide 155
能源服務(ESCO)
替代性燃料
再生能源
水資源與水治理
新能源引擎
資源回收
155
哪些是產業主題?

## Slide 156
產業指認與扶植
政策、法規研擬與創新
融資協助
基本研究與資料庫調查
技術與專利研發
人才培養與教育宣導： 設立專門學院與學程
潛力產業投資
兩岸城市治理經驗分享
156
要做什麼?怎麼做?

## Slide 157
157
京都議定書
Korea RoHS
電機電子產品和汽車的物料回收法
電子資訊產品污染控制管理辦法
RoHS
EuP
WEEE
PFOS
聯合國氣候變化綱要公約
電氣製品要求能效標準
REACH
蒙特婁議定書
巴塞爾公約
家用電器回收利用法
綠色採購法 /節能法
禁止進口和銷售有雙酚
成分的聚碳酸酯塑膠
馬里蘭州溫室氣體排放法案
加州電子產品廢棄回收法案
森林原則
生物多樣化公約
維也納公約
斯德哥爾摩公約
鹿特丹公約
華盛頓公約
一、國家環境 (企業面臨的國際壓力)
Notes: 157

## Slide 158
158
120 g
Notes: 158
158

## Slide 159
◎為評估氣候變遷對企業造成的風險與機會，以提供投資者做為參考依據，美林（Merrill Lynch）、高盛（Goldman Sachs）、美國國際集團（AIG）、匯豐銀行（HSBC）等全球共計315個主要法人投資機構，共同於2000年發起碳揭露專案（Carbon Disclosure Project, CDP）。
◎今年（2010）CDP已經集結了全球534家法人投資機構，邀請4,500家大型企業揭露氣候變遷風險與機會，而台灣受邀的企業也達38家。
◎今年簽署CDP的金融機構數量，其背後所代表的管理總資產總額為64兆美元，顯示在金融資本市場動盪之際，仍有越來越多的投資人，願意支持相關的倡議活動，也表示了氣候變遷議題的因應，已是勢在必行、需要企業優先處理的問題。
碳揭露專案 (Carbon Disclosure Project, CDP )
159
U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) 發布要求上市公司揭露氣候風險與機遇的指南 (Jan 27, 2010)
Notes: 159

## Slide 160
160
◎CDP是以投資人名義，藉由調查表（Questionnaire）要求公開上市公司提供溫室氣體相關資訊，以調查全球大型企業揭露與減緩溫室氣體排放的現況與策略。
◎ CDP為進一步協助會員因應全球氣候變遷所帶來的衝擊，遂於2007年10月發起供應鏈領袖聯盟（Supply Chain Leadership Collaboration, SCLC），藉由建立制式化的表單系統，協助會員追蹤及管理供應鏈廠商之碳足跡（Carbon Footprint）、碳風險、碳商機，擴大溫室氣體排放資訊之揭露範圍，以尋求減量契機及彰顯企業社會責任。
160
Wal-Mart 繼要求供應商碳揭露後 啟動未來五年大幅減碳要求 (Feb, 2010)
Notes: 160

## Slide 161
161
CDP 2010 Signatories
CDP Supply Chain – 2009 Members
Notes: 161

## Slide 162
宏碁集團 | 台灣積體電路製造公司 | 中華開發控股公司
華碩電腦股份有限公司 | 聯華電子公司 | 永豐金融控股公司
廣達電腦股份有限公司 | 日月光半導體公司 | 元大金融控股公司
仁寶電腦工業公司 | 宏達國際電子股份有限公司 | 第一金融控股公司
台達電子工業公司 | 光寶科技股份有限公司 | 華南金融控股公司
奇美電子公司(InnoLux Display Co) | 矽品精密工業股份有限公司 | 中國信託金融控股公司
友達光電公司 | 緯創資通股份有限公司 | 富邦金融控股限公司
台塑石化股份有限公司：9.9 % | 聯發科技股份有限公司 | 兆豐金融控股公司
台灣化學纖維公司：0.56 % | 統一企業公司 | 國泰金融控股公司
台灣塑膠工業公司：1.2 % | 遠東新世紀（遠東紡織）：0.36 % | 中華電信股份有限公司
南亞塑膠工業公司：0.85 % | 中國鋼鐵股份有限公司：15.2 % | 台灣大哥大股份有限公司
鴻海精密工業公司 | 台灣水泥股份有限公司：0.26 % | 台灣汽電共生公司
鴻準精密工業公司 |  | 群創光電公司(奇美併購)
共38家台灣企業名列CDP (2010)評估對象名單
以上7家集團加上台電（51.1%），中油（4.3%），其Scope 1（直接製程）排放量占我國產業部門(能源+工業)燃料燃燒排放量之83.73 %。
若以能源使用約占我國全國GHG排放量之88.43 % （ 2008年）計算，則上述9家集團排放量約占我國總溫室氣體排放量之74 %。
以上38家集團之總市值已逾新台幣9.1兆元（99.06.09），98年總營收逾7兆元，99年第一季營收已逾2.3兆元。
Notes: 162

## Slide 163
台灣自主能源只佔0.8%，2008年花1.8兆台幣購買油、煤、氣、核，有機會改善嗎？
二十多年來，溫氣排放以每年6%速度增加，2008年佔全球總排放量1%，或11.7噸/人年，預計2030年時所要繳納碳稅將達8,000億台幣，能不減量嗎？
二十多年來，高碳能源供應結構少有變化，有改變的可能嗎？
2020年，全球綠能產業將達40兆台幣，台灣商機在哪裡？
163

## Slide 164: 站在十字路口，台灣準備好了嗎?
原料
人力
知識
石化能源
新能源
資源
產品
服務
新能源經濟/新管理方式/新社會生活
新市場
能源價格/經濟災難/生態議題/全球變遷…………..
新技術力/獲利力/競爭力
創新之路
國家危機

## Slide 165: 讓政府變聰明（一）： 綜合且長期的治理能力
颱風不會因為政黨輪替而不來，能源不會因為換了總統而無中生有，「長佈局、新工具、新模式、整體方案」是台灣的生存基礎，也是政府必要能力：
為風險做準備
善用決策工具
引入全球協作
綜合治理工具（土地使用、都市計畫、產業導引、財務模型………）

## Slide 166: 讓政府變聰明（二）： 找回上位頭腦與計畫治理
上位計畫：戰略、預測、管理
事情一開始就要做對
中央政府不能只是聖誕老人，而是總軍師
政府已無頭腦單位，決策機器
公共智庫各做各的，周邊側翼功能重疊或失能
腦子對，一塊錢當五塊用，腦子不對，五億也是全部扔到水裡。

## Slide 167: 讓政府變聰明（三）： 以公共計畫創造良性循環
長佈局、社會永續效益
負擔變加值（中港大排）
從零到有生，產生價值
不滿足單一效益的公共計畫

## Slide 168: 讓政府變聰明（四）： 以困難主題建立範例與人民信心
讓政府變聰明（五）： 解方就在債務中，機會就在潛勢裡

## Slide 169
結語：
政府不趕快變聰明，台灣將更艱困莫名
超高齡社會、人口危機、人才危機、人力危機、
區域崩潰、國土脆弱………………..台灣問題越來越多，負擔越來越重，今天不解決，子孫更吃力！
讓政府聰明，讓台灣再度有活力，
匹夫有責！

## Slide 170: 結 論
Data有效積累, 建立決策支援系統輔助國土規劃
建立完善法規，從國土計畫、都市計畫、區域計畫各層級全面落實低衝擊開發。
政府運作方式需要改變！跨部會、跨領域建立更強的Coordination!
  改變舊有思維，創造新的夥伴關係 ：
  公眾－個人－公民

## Slide 171: 結 論
氣候變遷不是一個簡單的問題在等一個簡單的答案
一個永續發展的氣候變遷策略，不僅需要好的科學研究與良好的溝通，還需要…………
值得信任的科學
明確的政策
有創意的商機
公眾參與
Notes: 171

## Slide 172
Integration
Coherence
Governance

## Slide 173
Positive Thinking
Out-of-box Thinking
Dialogue